- Необходимые для привязки данные:

- Высота перекрытия, (Н пер. мм.)

- Высота стойки (Н пер - Н балок + фанера)

- Толщина перекрытия (S пер., мм)

- Габариты захватки: Длина, м.

- Габариты захватки: Ширина, м.

- В случае перекрытия, усиленного колоннами, ригелями и пр. чертеж плана перекрытия.

2. Привязка:

1. Определяется точечная нагрузка по элементам перекрытия, исходя из толщины перекрытия.	 Вес 1 м.куб. бетона равен 2600 кг.  Например  перекрытие толщиной 300 мм. создаст нагрузку на 1 м.кв. в : 2600х0,3=780 кг.

2. По таблице 1 Паспорта выбираем шаг стоек : для нашего случая это 1500х1500 мм.

4. На план перекрытия расставляются стойки в соответствии с расчетом по п. 1-2. и с учетом того, что  нормативная нагрузка применима только в секциях находящихся на расстоянии более 1-го шага стоек от края или более 2-х шагов от угловой стойки. В противном случае допускается только половиной нормативной нагрузки. (На практике решается выносом стола за площадь захватки, чтобы захватка ложилась только на внутренние стойки.).

5. В случае если габариты единичного стола по сумме горизонтальных размеров (длина+ширина) оказывается меньше значения удвоенной высоты,  стол является неустойчивым и требует применения диагональных раскосов, соединяющих соседние по вертикали ригели. Все “крайние” стойки (не находящиеся в “середине”) соединяются с соседними 3- раскосами узле, а стойки имеющие в “соседстве” 4-е стойки соединяются между собой 2-мя раскосами в каждом узле.

6. Подъем людей во время монтажа и демонтажа осуществляется по лестницам, верхний конец которых на крюках подвешивается на ригеле, а нижний опирается на  временный настил. Количество лестничных маршей определяется удобством использования. Количество лестничных пролетов определяется из количества ярусов ригелей.

Табл. 1

| Применимость | Макс. нагрузка на щиты (кгс/м2) | Способы выгрузки бетонной смеси |
| --- | --- | --- |
| Шаг стоек 2500х2500 | *400 | Выгрузка бетонной смеси на щиты опалубки допускается только равномерным распределением вручную. ** Максимальная толщина перекрытия 150мм. |
| Шаг стоек 2000х2000 | *600 | Разрешается выгрузка бетонной смеси из бадей вместимостью не более 0.8 м3 ,а также по лоткам и хоботам. По достижении нагрузки в 400кгс/м2 распределение продолжать только вручную. ** Максимальная толщина перекрытия 220мм |
| Шаг стоек 1500х1500 | *1000 | Разрешается укладка бетононасосами до уровня обеспечивающего нагрузку в 400кгс/м2 (**150мм), затем разрешается выгрузка из бадей вместимостью не более 0.8 м3 ,а также по лоткам и хоботам до уровня нагрузки в 800кгс/м2 (**300мм), далее распределение продолжать только вручную. ** Максимальная толщина перекрытия 375мм |
| Шаг стоек 1250х1250 | *1600 | Разрешается укладка бетононасосами до уровня обеспечивающего нагрузку в 1000кгс/м2 (**375мм), затем разрешается выгрузка из бадей вместимостью не более 0.8 м3 ,а также по лоткам и хоботам до уровня нагрузки в 1300кгс/м2 (**500мм), далее распределение продолжать только вручную. ** Максимальная толщина перекрытия 600мм |
| Шаг стоек 1000х1000 | *2500 | Разрешается укладка бетононасосами до уровня обеспечивающего нагрузку в 1600кгс/м2 (**600мм), затем разрешается выгрузка из бадей вместимостью не более 0.8 м3 ,а также по лоткам и хоботам до уровня нагрузки в 1800кгс/м2 (**750мм), далее распределение продолжать только вручную. **Максимальная толщина перекрытия 900мм |

* Масса балок и щитов опалубки принята не более 50кг/м2.

** - из расчета плотности бетона в 2500 кг/м3, а арматуры 100кг/м3.