Методика определения набора стоек

1. Необходимые данные.

1. Высота перекрытия («в свету», «пол-потолок») – Н, мм.

2. Высота набора деревянных составляющих – Н д.с,мм

- балка-балка-фанера,

- балка-брус-фанера и т.д.

2. Порядок расчёта.

Для примера используем следующие данные:

Высота перекрытия в свету – 5,0м.                Деревянные составляющие – балка-балка-фанера.

Н д.с. = 200 + 200 + 20 = 420мм

1) Определяем высоту опоры - L,мм.

Под опорой будем понимать вертикальную ось, включающую в себя домкрат нижний, набор стоек и домкрат верхний.

L = Н – Н д.с.                                                             L = 5000 – 420 = 4580мм

2) Определяем номенклатуру элементов.

Высота опоры L включает в себя высоту набора стоек Lc и величину юстировки (суммарную длину резьбы) домкратов (Uн+(Uв.

L = Lс + ((Uн + (Uв)

Из имеющихся в номенклатуре стоек выбираем стартовую и доборную стойки таким образом, чтобы их суммарная длина (Lc) была не больше высоты опоры (L).

Полученная разница между L и Lc будет обеспечиваться юстировкой домкратов ((U=(Uн+(Uв). (U не должна превышать суммарного максимального вылета резьбы домкратов. Например, при использовании домкратов 600х350 и 850х600 – не более 950мм.

Для данного примера подходит следующий набор стоек:

Lc = СТс 2400 + СТд 1500 = 3900

(U=4580–3900=680 (подойдут домкраты 850х600)

Таким образом, получили номенклатуру вертикальных элементов объёмной стойки:

- Стойка стартовая – 2400

- Стойка доборная – 1500

- Домкрат нижний 600х350

- Домкрат верхний 600х350

# Text boxes

Перекрытие

Пол

5000

Н = L + Н д.с.

Пол

Перекрытие

продольная

поперечная

Балка

Балка

Фанера

20

200

200

420

L = Н - Н д.с.

4580

(Uн

(Uв

домкрат

верхний

домкрат

нижний

стойка

доборная

стойка

стартовая

L с

Домкрат верхний 600

Домкрат  нижний 600

Стойка 1500

Стойка 2400

340

2400

1500

340

4580